《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新密市万力实业发展有限公司仓储物流园建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新密市万力实业发展有限公司 |
| 法人代表 | 王长太 | 联系人 | 朱铁剑 |
| 通讯地址 | 河南省新密市文化路4号 |
| 联系电话 | 13653811269 | 传真 | / | 邮政编码 | 452375 |
| 建设地点 | 新密市曲梁镇庙朱村 |
| 立项 备案部门 | 新密市发展与改革委员会 | 备案文号 | 豫郑新密物流[2016]23696 |
| 建设性质 | 新建扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 仓储业（F59） |
| 占地面积 （平方米） | 287560（28.756公顷） | 绿化面积 （平方米） | 29043.56 |
| 总投资 （万元） | 60000 | 其中:环保投资（万元） | 22 | 环保投资占总投资比例 | 0.037% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2019年11月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 我国物流业总体规模快速增长，物流设施达到一定的规模，在国内各个地区已经 初步形成了物流市场，在信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流关键技术环节取得了重大发展。为了有效地降低成本，提高商品流通效率和企业竞争力，新密市万力实业发展有限公司在新密市曲梁镇庙朱村建设现代化多功能物流中心，为新密市及周边地区产业集聚区提供物流仓储服务。 经查阅《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于限制类，淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。项目位于新密市曲梁镇庙朱村，项目占地面积为287560m2，总建筑面积为31.47万m2，土地性质为建设用地（证明见附件3），根据新密市曲梁镇总体规划（2013-2030）可知，项目所在地块为仓储物流用地，符合用地性质要求（规划图见附图5）。新密市发展与改革委员会以豫郑新密物流[2016]23696号文同意该项目备案（备案见附件1），项目建设符合国家政策。 本项目属仓储行业，主要储存石油压裂支撑剂、型材，不涉及有毒、有害及危险品，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）规定，本项目应编制环评报告表。受新密市万力实业发展有限公司委托（委托书见附件2），接受委托后，河南朗天环保科技有限公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、主要经济技术指标 1、基本情况 本项目基本情况见表1。 表1 本项目基本情况一览表 序号 项目 内 容 1 项目名称 新密市万力实业发展有限公司仓储物流园建设项目 2 建设地点 新密市曲梁镇庙朱村 3 建设性质 新建 4 总用地面积 287560m2（合28.756公顷） 5 项目投资 | 60000万 6 主体工程 建设仓库9座，综合办公楼2座，交易中心1座 7 辅助工程 供水 由曲梁镇自来水管网供给 供电 拟从曲梁110KV变电站以专线接入，电压等级10KV 制冷 办公区设置中央空调，为风冷系统 供暖 办公区采用集中供暖，由裕中电厂供热 8 劳动定员 500人 9 工作制度 年工作300天，每天两班，每班8小时。 10 排水去向 项目食堂废水经隔油池处理，冲厕废水经化粪池处理，经处理后的废水排入新密市溱水河综合治理项目中段庙朱村截污工程污水处理装置处理后排入庙朱湿地，出水水质达到《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1要求后排入溱水河，最终汇入贾鲁河。 2、项目备案内容与项目实际建设情况相符性分析 本项目已在新密市发展和改革委员会以豫郑新密物流[2016]23696号文件进行了备案，项目备案情况与项目实际建设情况相符性分析见表2。 表2 项目备案内容与实际建设情况相符性分析 序号 内容 备案情况 实际建设情况 相符性分析 1 项目名称 新密市万力实业发展有限公司仓储物流园建设项目 新密市万力实业发展有限公司仓储物流园建设项目 相符 2 建设单位 新密市万力实业发展有限公司 新密市万力实业发展有限公司 相符 3 建设地点 新密市曲梁镇庙朱村 新密市曲梁镇庙朱村 相符 4 总投资 60000万元 60000万元 相符 5 建设内容 项目总建筑面积31.47万m2,包括标准化仓库及自动化立体仓库约21万平方米、综合服务区10.47万平方米 项目总建筑面积31.478万m2，包括标准化仓库及自动化立体仓库约21.057万平方米、综合服务区10.421万平方米 可满足生产要求 6 配套设备 自动化分拣设备、传送设备、装卸设备、大规模虹吸排水设备、全天候视频监测系统、基础通信平台、信息管理平台及电子服务平台 传送设备（货梯）、装卸设备（叉车）、全天候视频监测系统、基础通信平台、信息管理平台及电子服务平台 项目主要功能为储存，建成后无自动化分拣设备；项目区内排水均为管道，无大规模虹吸排水设备 3、项目建设内容 本项目总用地面积287560m2（28.756公顷），总建筑面积31.47m2，主要储存石油压裂支撑剂、型材等，其中石油压裂支撑剂储存周期为6个月，仓储量约10万吨；型材等储存周期为3个月，仓储量约100万吨。本项目主要建设内容见表3。主要建设经济指标见表4。 表3 项目主要建设内容一览表 序号 建设内容 数量 层数 尺寸 （m，长*宽*高） 占地面积（m2） 用途 1 石油压裂支撑剂①中转仓库1#（已建成） 1座 1F 120*81.8*12 9816 储存已根据客户要求包装好的石油压裂支撑剂，规格为每袋1t/1.5t 2 石油压裂支撑剂中转仓库2#（已建成） 1座 1F 170*100*12 17000 储存已根据客户要求包装好的石油压裂支撑剂，规格为每袋1t/1.5t 3 建材配送仓库 （未建） 2座 1F 159*103*18 16377 储存型材，包括钢材，铝材 1F 151*148*18 22348 4 自动化立体仓库 （已建成） 2座 1F 159*109*18 17331 储存轻质型材 5 标准化仓库 （未建） 2座 1F 119.28*144.83*9.5 17275.32 储存已根据客户要求包装好的石油压裂支撑剂，规格为每袋1t/1.5t 1座 1F 119.28*120.83*9.5 14412.60 6 综合办公楼 （未建） 2座 12F 80*25.5*56 2040 包括办公，员工住宿，接待中心，食堂等功能 18F 50*40*80 2000 7 交易中心 （未建） 1座 3F 53*41*18 2173 商品交易 注：①石油压裂支撑剂是一种陶瓷颗粒产品，该产品具有耐压强度高，密度低，圆球度好，光洁度高，导流能力强等优点。主要用于油田井下支撑，以增加石油天然气的产量，属环保产品。本项目石油压裂支撑剂粒径为20～70目，只在厂区内储存，无加工生产工艺。 表4 项目建设主要经济技术指标 序号 项目 单位 建筑面积 1 总用地面积 m2 287560 2 总建筑面积 m2 314780 3 地上建筑面积 m2 290400 4 其中 物流仓储建筑面积 m2 210570 5 服务设施建筑面积 m2 79830 6 服务设施地下建筑面积 m2 24380 7 建筑基底面积 m2 152200 8 建筑密度 % 52.93 9 容积率 % 1.01 10 绿化率 % 10.1 11 绿化面积 m2 29043.56 12 地上停车位 个 249 13 地下停车位 个 720 主要设备设施 本项目设备见下表5。 表5 项目主要设备一览表 序号 设备 单位 数量 备注 1 叉车 辆 18 每个仓库2辆叉车 2 大型货梯 个 2 15t/个，每个自动化立体仓库安装1个 3 小型货梯 个 5 5～6t/个，安装于标准化仓库及建材配送仓库内 4 全天候视频监测系统 套 1 办公区配套设施 5 基础通信平台 套 1 6 信息管理平台及电子服务平台 套 1 4、能源供给 （1）供水 本项目用水主要为生活用水，总用水量为38983.1m3/a，由曲梁镇给水管网供应。 （2）供电 本项目对供电可靠性要求较高，拟从曲梁110kV变电站以专线接入，电压能级10kV，年用电量为3.5×106kw·h，可以满足项目需求。 （3）采暖、制冷 本项目仓储建筑不需要供暖制冷。办公楼采用集中供暖，夏季采用风冷式中央空调制冷，冬季由裕中电厂集中供热。 （4）消防 经场地平整后，厂区内地面平坦，各连接外部的通道坡度均满足规划要求；厂区内设置消防车道，消防车可便捷快速的到达每栋建筑。办公区的消防根据消防设计规范要求，拟设置室外地上消火栓和室内消火栓及灭火器。消防栓配置按《建筑灭火器配置设计规范》的规定设计。 （5）雨水 规划采用分流制排水体系。本项目区内对路况要求较高，地块雨水应尽量快速排出，厂区内各道路均设置有雨水收集管道，收集的雨水近期排入周边水系，远期排入市政雨水管网。 5、人员及工作制度 本项目劳动定员为500人，其中200人在厂区内食宿，采用2班制，工作8h，年工作300d。项目区内建设交易中心，经预测，交易中心每天最多接待人数为300人，约50人在厂区内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建项目，经现场调查，石油压裂支撑剂中转仓库、自动化立体仓库基本已建成，其余建筑均未建设。该项目属于2013年河南省第一批A类重点建设项目，依据《新密市人民政府市长办公室会议纪要》（【2016】18号），该项目未批先建免于行政处罚（项目免于行政处罚的申请见附件6）。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新密市地处中原腹地的嵩山东麓，双洎河上游，距河南省会郑州40公里。东临新郑，西接登封，南傍禹州，北依荥阳，东北与郑州搭界，西北与巩义相连。新密市处于北纬39°19′至34°40′，东经113°09′至113°41′之间，东西长46.2km，南北宽32.4km，总面积978.2km2。 本项目位于新密市曲梁镇庙朱村（项目地理位置图见附图1）。项目北侧规划为住宅小区；项目东侧为裕中路，隔裕中路规划为溱水湾社区二期用地范围，目前规划地块内由北向南依次为溱水湾社区二期A地块（正在建设中），庙朱村居民，曲梁二中；项目东南侧60m为庙朱村居民；项目南侧隔小路13m为新密裕中电厂；项目西侧为防护绿地，隔绿地100m为郑尧高速；西南角现为河南省新福源公司粉煤灰开发有限责任公司（主要为粉煤灰分选及生产粉煤灰砖，位于本项目规划用地范围内，拟于2017年拆除）。项目区内保留曲梁110kv变电站，四周均规划有交通道路，其中北侧及西侧规划为郑尧东路，项目南侧规划为新港大道，项目东侧为现状裕中路，交通便利。本项目周围环境示意图见图1，项目周围环境概况图见附图2，厂区平面布置及项目周围道路系统规划图见附图3，现场照片见附图4。 图1 项目周围环境示意图 地形、地貌 新密市地处豫西山地和豫东平原的结合部位，以山地为主，属嵩山五指岭和箕山山脉的东延部分，境内自然地形由西北向东南倾斜，西、南、北三面为嵩山余脉环抱的浅山丘陵区，中部丘陵起伏，岳谷交错，东部为河谷平原。 地貌类型复杂多样，山地面积212.2km2，占全市总面积的21.2%，丘陵面积573.6km2，占全市总面积的57.3%，平原面积215.2km2，占全市总面积的21.5%。境内有大小山峰、岗岭800多座，主要山峰有五指岭、兰崖山、双牛山等，最高山峰五指岭海拔1108.5m，最低为东南地区的宋楼西海拔115m，市域内一般海拔300～500m。 3、水文 新密市境内大小河流、沟溪有5000余条，常年有径流的河流30多条，总流域面积1001km2，河道长度96.5km。境内主要河流有洧水（下游称双洎河）、泽河、溱水河、绥水河和黄水河等，属淮河流域，其中，双洎河是淮河上游的一条重要支流，也是横贯新密市东西的最大的一条河流，属省市重点控制河流。 4、气候气象 新密市属暖温带大陆性季风型气候区，夏季炎热，冬季寒冷，气候干燥，雨雪较少，四季分明，季风转换明显。区域气候可分为山地气候区，中部丘陵缺水区和河川平原干旱气候区，因受冷暖气团交替影响，大陆性季风气候特别明显，所以干旱、暴雨、连阴雨、霜冻、大风、低温、干热风等灾害性天气较多，尤其干旱、雨涝、干热风危害性较大。气候特征见表6。 表6 新密市气候特征 气象要素 新密市 气象要素 新密市 年平均气温（℃） 14.5 主导风向 NE 极端最高气温（℃） 41.8 年平均风速（m/s） 2.6 极端最低气温（℃） -12.8 无霜期（d） 222 年平均降水量（mm） 676.1 最大冻土深度（㎝） 18 5、土壤、植被状况与生物多样性 新密市地处豫西山地和豫东平原过渡地带，全市大部分地区为褐土、棕壤土、潮土所覆盖，褐土、潮土类是本市主要土类。褐土广泛分布于全市，母质为黄土，土层深厚，较肥沃，质地中至重壤，保水保肥性能好，适宜多种农作物生长。潮土主要分布在双泊河两岸海拔300～500m地区，成土母质为河流冲积物，土壤较肥沃，层次分明，厚度不一，质地轻至中壤，保水保肥性能好，适宜农作物生长。 新密市森林资源较为丰富，森林覆盖率达26.4%，主要树种有栎类、油松、华山松、杨树、刺槐等树种，西部山区以天然植被为主，东部平原以人工种植植被为主。 根据现场调查，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 1、行政区划、人口及面积 新密市隶属于郑州市，辖13乡镇、3个办事处和1个工作委员会，总面积1001km2，总人口约84万人，其中，市区人口约12万人，流动人口28万人。 2、经济结构 新密市资源丰富，物阜品优。矿产资源遍布全境，已探明矿藏有25种，煤炭、铝钒土、石灰石、硅石等储量大、品位高，为工业发展奠定了雄厚的物质基础，由此逐步形成了煤炭、耐材、造纸、建材四大支柱产业，农特产金银花、桑杈、大蒜、密香杏等品质优良，享誉海内外。 新密市经济主导产业原以农业为主，主要粮食作物有小麦，玉米和红薯等，经济作物主要有油菜等。改革开放以来，新密市工业经济迅速发展，采矿、采石、耐火材料等一大批工业企业蓬勃兴起，经济结构已发生变化，工业经济主导地位已确立。 3、教育、文化 近年来，新密市教育、科技、文化等社会事业均有很大发展，全市各乡镇均普及初中教育，各行政村内有小学，各乡镇均建有卫生院，文化、体育事业蓬勃发展。市立中学有新密中学、新密实验高中、新密一高、新密二高、新密职教中心、新密市新世纪学校等10所学校。 4、交通状况 新密区位优越，环境优良。新密地处以郑州为中心的中原城市群隆起带和“郑州半小时经济圈”内，已纳入大郑州建设规划，交通网络四通八达，境内公路、铁路纵横交织，郑密、密杞、荥密等主干公路“七纵七横”，郑少高速公路、横穿其境，郑石高速连南接北，东南毗邻郑州国际机场，东北紧接郑州铁路枢纽，基础设施日益完备，电力、水资源充足，综合通信能力已跨入全国百强。 5、文物保护 新密历史悠久，文化灿烂。早在8000多年前，我们的祖先就在这片富饶的土地上生息繁衍，人文始祖轩辕黄帝在此出生，立宫建殿、建都定国，开创了华夏一统基业，缔造了华夏五千年文明历史。西汉高祖刘邦始置密县，迄今已有2000余年。境内名胜众多，风光秀美，轩辕丘古城寨城址、黄帝宫、郑公墓、汉墓锺华夏之灵，青屏山、神仙洞、香峪寺、桃花源毓溱洧之秀。轩辕丘古城寨址的发掘，被评为2000年全国十大考古新发现之一，2001年被国务院公布为全国文物重点保护单位，已被专家考证为黄帝古都轩辕丘。 根据现场调查，项目周围500m内没有文物古迹、风景游览区、水源地等环境敏感地区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在地应为二类功能区，应执行《环境 空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。参考新密空气质量发布系统发布的2016年9月27~2016年10月26日新密市环境空气质量监测数据，具体见表7。 表7 项目所在地环境空气质量表（新密市）（日均值，单位μg/m3） 环境监测因子 SO2 NO2 PM10 PM2.5 监测值 2～36 9～43 13～112 18～74 标准值 150 80 150 75 超标倍数 0 0 0 0 由上表可知，新密市环境空气中的SO2、NO2、PM10和PM2.5浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境质量状况良好。 2、水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为项目东侧约640m处的溱水河，溱水河为双洎河下游支流。双洎河东西流经新密、新郑，至高辛庄流入长葛市境。双洎河新密段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，评价引用2015年11月双洎河马鞍洞监测断面（位于项目西南侧约10km）监测数据，其水质状况见表8。 表8 双洎河马鞍洞监测断面水质监测结果 单位：mg/L 污染物类别 V类标准 监测值 超标倍数 COD 40 38 0 氨氮 2 1.65 0 由表8可知，双洎河COD和氨氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境现状 根据环境噪声划分规定，建设项目所在地应属2类区，项目各厂界噪声执行《声 环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。我单位对项目四个边界及敏感点处的噪声进行了现场监测，其结果见表9。 表9 噪声现状值一览表 dB (A) 厂界 噪声值 东 西 南 北 东侧15m庙朱村居民 东南侧60m庙朱村居民 昼间 54.5 49.6 53.6 52.5 54.3 54.1 夜间 43.2 41.2 44.5 42.6 43.5 43.8 （GB3096-2008）2类标准 昼≤60dB (A)，夜≤50 dB (A) 由表9可知，各厂界噪声均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 5、生态环境现状 项目区周围主要住宅区（拟建及在建）、道路和村庄。周边自然植被稀少，无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标 序号 保护目标 方位、距离 环境要素 保护级别 1 庙朱村 东侧15m及东南侧60m 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2 曲梁二中 东侧距离约112m 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3 溱水河 东640m 地表水环境 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： (SO2日均浓度≤150μg/m3，NO2日均浓度≤80μg/m3, PM10日均浓度≤150μg/m3, PM10日均浓度≤150μg/m3) 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准： （pH6～9，COD≤40mg/L， NH3-N≤2mg/L） 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准： （昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）： [昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）] 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： [昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)] 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）： 4、《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1： [公共污水处理系统其他地区排放限值：COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤5mg/L，TP≤0.5mg/L] 5、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中： [中型饮食业单位净化设施最低去除效率≥75%，最高允许排放浓度≤2.0mg/m3的标准] |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目运营期无SO2、NOx等大气污染物产生。本项目无生产废水外排，项目废水主要为职工生活污水，污水产生量为28.3m3/d（8490m3/a），厂区废水经收集后排入新密市溱水河综合治理项目中段庙朱村截污工程污水处理装置处理后排入庙朱湿地，处理达标后排入溱水河。故总量控制指标COD≤0.425t/a，NH3-N≤0.0425t/a。 |

建设项目工程分析

（一）项目工艺流程简述 项目拟建9座仓库，分别为石油压裂支撑剂中转仓库，建材配送仓库，自动化立体仓库，标准化仓库。项目产品均为常温储存，不需冷库储存。 经与企业沟通，石油压裂支撑剂进厂规格为已经按照客户要求包装好的成品，进厂之后储存在石油压裂支撑剂中转仓库，标准化仓库内。建材配送仓库，自动化立体仓库主要存放型材，包括铝型材，钢材等；均只在厂区内存放中转，无其他生产加工工艺。厂区内货物转运流程及产污环节见图2。 图2 厂区内货物转运流程及产污环节

主要污染工序： 1、废气 （1）汽车尾气； （2）食堂油烟。 2、废水 生活污水。 3、噪声污染 （1）设备噪声； （2）交通噪声。 固体废物 （1）生活垃圾； （2）化粪池污泥。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 浓度 (mg/L) | 排放量(t/a) |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO | / | 43.2kg/a | / | 43.2kg/a |
|  |  | HC | / | 4.32kg/a | / | 4.32kg/a |
|  |  | NOX | / | 3.6kg/a | / | 3.6kg/a |
|  |  | PM10 | / | 0.9kg/a | / | 0.9kg/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 5.56 | 0.06 | 1.39 | 0.015 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污水量 | / | 8503.2 | / | 8503.2 |
|  |  | COD | 280 | 2.38 | 50 | 0.43 |
|  |  | BOD5 | 140 | 1.19 | 10 | 0.085 |
|  |  | SS | 160 | 1.36 | 10 | 0.085 |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.17 | 5 | 0.043 |
|  |  | TP | 5.0 | 0.043 | 0.5 | 0.0043 |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | / | 120t/a | 集中收集后由环卫部门运走 |
|  | 化粪池 | 污泥 | / | 6t/a | 定期由密闭罐运输车运走 |
| 噪声 | 设备运行噪声、车辆进出噪声 | 70～80 dB(A) | 经采取措施后，对周围环境影响不大。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响 项目施工期不可避免会产生水土流失及扬尘，通过采取相应环保措施，减少施工期环境影响。项目建成后，绿化率达10.1%，减少项目建设对周围生态环境影响，故项目建设对周围区域生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目为新建项目，根据现场调查，石油压裂支撑剂中转仓库、自动化立体仓库基本已建成，其余仓库、办公楼及交易中心等建筑物均未建设；其中办公楼及交易中心为砖混结构，仓库均为钢架结构。计划施工期从2016年11月至2019年11月，共36个月。 项目基础工程及主体工程施工期的环境影响分析如下： 噪声对环境的影响 项目施工过程中施工噪声主要来源于建设施工活动中的施工机械，包括挖掘机、推土机、装载机、打桩机等的机械噪声，以及各类运输车辆的交通噪声。施工期噪声影响虽然是暂时的，但是施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点。经类比，各种高噪声设备运行时距声源1m处的噪声值在80~100dB(A)左右。 各种高噪声设备运行时在距声源1m处的噪声值为80~100dB(A)左右。当多台机械设备同时作业时，各台设备的噪声会产生叠加，叠加后的噪声比单台设备增加约3~8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。施工设备对外环境影响是短期的，随施工期的结束而结束，评价要求施工单位要严格按照《郑州市环境噪声污染防治办法》（郑州市人民政府令154号）中规定的施工时间进行施工，同时建设单位要监督施工单位的施工作业时间，合理安排项目的施工进度。评价要求施工期噪声污染防治措施主要包括： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间。根据郑州市人民政府发布的第211号政府令《郑州市人民政府关于修改部分政府规章的决定》中《郑州市环境噪声污染防治办法》第十九条：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须由县级以上人民政府或者城乡建设行政主管部门的证明，第二十条：经证明允许夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。同时，鉴于以上的预测结果，评价要求应在主要高噪声设备东侧设置声屏障，以减少夜间施工噪声对东侧庙朱村居民的噪声影响。 （2）在施工总平面布置时，将塔吊等高噪声设备布置在远离噪声敏感点的位置，考虑到项目东侧及东南侧为庙朱村临街住户，尽量将高噪声设备布置在厂区的西侧和北侧，以减轻噪声对周围环境的影响，限制高噪音设备施工时间，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 （3）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机。 （4）项目施工区周围树立不低于2m的屏障，在使用的高噪声机械设备旁设置屏障，减少施工机械的噪声。根据现场调查，项目四周目前未设置围挡。 （5）加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 （6）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷，积极听取周围村民针对噪声影响的意见，发现问题，立即采取措施予以解决。 采用上述措施后，本项目四周厂界施工噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：[昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)]的要求。 2、废气对环境的影响 根据现场调查，项目区内由冲沟形成大片洼地，规划场地平整工程以填方为主，统筹地下工程，对土石方工程量进行总体控制。经初步测算，项目区内填方量约27.4万m3。项目区内地势较高处挖方量约8.4万m3；项目规划地下建筑总面积24380m2，以平均层高3.5m计，折合地下挖方量8.5万m3；项目区内总挖方量为16.9万m3。经核算，项目区内所挖土石方共16.9万m3可完全用于厂区内填方；不足土石方10.5万m3需要外运进行场地平整。 （1）施工扬尘产生量分析 根据经验数据，建筑施工扬尘排放量按照每填挖1m3砂石排放粉尘4.66kg计算；建筑散流物料装卸作业扬尘排放量按照装卸1t散流物料排放3.88kg粉尘确定；堆放扬尘排放量按照堆存1t散流物料每年排放1.97kg粉尘确定。本项目办公楼及交易中心为砖混结构，仓库为钢架结构；扬尘主要产生环节集中在项目区内土石填挖方，办公楼及交易中心建设时散流物料装卸及堆放扬尘。 根据企业提供资料，施工期土石方开挖量约16.9万m3，散流物料装卸量约1500t，堆放量约100t，经核算施工期扬尘产生量约为796.02t。 （2）扬尘污染防治措施分析 为保护项目区周边的大气环境质量，进一步改善环境空气质量，加强施工扬尘污染控制，参照《2016新密市蓝天工程实施方案》、《郑州市人民政府关于印发郑州市控制扬尘污染工作方案（2014年—2018年）的通知》（郑政[2014]28号）和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》（郑政办[2016]117号），评价要求本项目施工扬尘应采取以下控制措施： ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。经现场调查，项目施工现场未设置责任标志牌。 ②施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度不低于2.5米，次干道围挡（墙）高度不低于2米。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。经现场调查，项目四周厂界均未设置围挡。 ③评价要求办公楼建设时主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 ④施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施， 确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。经现场调查，项目区内冲沟及杂草荒地均未平整。 ⑤合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池。经现场调查，项目区进口位于裕中路，进厂道路均未硬化，且进口处未设置车辆冲洗装置，评价要求项目进口道路硬化，进口处设置洗车装置及沉淀池，定期清理沉淀池污泥。 ⑥施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 ⑦施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。经现场调查，项目区内建筑垃圾，如废包装袋等均未设置暂存池，放置较混乱，评价要求在项目区内设置垃圾堆放池，将建筑垃圾分类整齐堆放，定期处理。 ⑧施工现场禁止搅拌混凝土、砂浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑨建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑩新开工工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。 项目应严格按照上述要求进行施工期的扬尘防治，其施工期扬尘最大去除效率可达60%。经计算施工期间扬尘排放量为318.41t。评价要求项目施工建设前应先向监管部门进行施工期扬尘的申报。 距离项目最近环境敏感点为项目东侧15m处及东南侧60m处庙朱村居民，评价要求在建设过程中严格落实以上环评措施，施工期扬尘通过采取以上措施对其影响不大。 3、施工期水环境影响分析 （1）施工人员生活污水 根据建设单位提供资料，本项目施工人员最多约80人，均不在项目区内食宿，生活用水量以10L/(p·d)计，产污系数为0.8，施工期预计三年，则施工期生活污水产生量为0.8m3/d，整个施工期产生的生活污水量为864m3。施工场地设置临时旱厕，旱厕粪污定期由附近村民清运肥田。 （2）施工废水 项目建筑施工废水主要包括清洗车辆产生的废水，其成分相对比较简单，具有水量小，泥砂含量高等特点，且一般为瞬时排放，产生的废水主要污染物为SS。评价要求施工方在施工现场开挖临时废水沉淀池，平时收集车辆冲洗废水，经沉淀后用于轮胎清洗水和厂区降尘。 另外，建筑材料需集中堆放，并加盖防雨棚，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，减少对周围环境的影响。 4、固体废弃物对环境的影响 经初步测算，项目区内填方量约27.4万m3，总挖方量16.9万m3；施工过程中挖方全部回填于项目场地，无弃土石方产生。经与企业沟通可知，企业北侧拟建住宅小区，经初步测算，该小区填方约8.4万m3，挖方约18.9万m3，多余土方约10.5万m3，建设单位考虑外购土方。项目土石方平衡图见图3。 图3 项目土石方平衡图（单位：m3） 经类比，施工建筑垃圾产生系数约为20kg/m2，本项目建筑面积为314780m2，则本项目施工期建筑垃圾的产生量约为6295.6t。评价建议在施工现场设置临时堆放场地集中堆存，将固废分类收集及时清理，可回收部分回收利用，对于无利用价值的废弃物应严格按照《郑州市城市工程渣土管理办法》规定执行，堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理，对产生的工程渣土，可以自行清运（有自运能力的，需办理自行清运工程渣土资格证），也可以委托有资格证书的清运单位清运。不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾。 施工人员的生活垃圾按每人每天0.5kg计，施工人员最多约80人，则产生量为40kg/d，施工期3年，则总产生量为43.2t，评价要求这部分固废应设置临时垃圾箱（筒）收集，并交由环卫部门统一及时处理。 由以上分析可知，本工程产生的建筑垃圾均能综合利用，少量的生活垃圾能得到妥善处置，对环境的影响较小。 5、施工对生态环境的影响 影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。因此评价要求对开挖裸露面要及时回填，部分开挖面上进行绿化处理；临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失；雨季施工时，应备有工程帆布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 项目区通过采取以上措施，施工期对周围生态环境影响不大。

二、运营期环境影响分析 （一）大气污染物对环境的影响 项目运营期厂区设置食堂，废气主要为汽车尾气，食堂油烟。 （1）汽车尾气 项目运营过程中主要为物流车、办公人员的汽车等。 ①地下停车场 项目设置地下停车场1层，层高为4.5m，停车位为720个，主要停放办公人员的小汽车。汽车在行驶过程中汽油燃烧较为充分，气态污染物外排量较少，主要污染物为CO、NOX、HC与PM10，按每个车位都停车，每个停车位停车2次计，则平均日车流量为1440车次。机动车驶入本项目至地下停车场内其平均距离按100m计。根据我国机动车发展的实际情况，参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005）参数进行选取，机动车运行时的大气污染物排放系数见表11。 表11 机动车运行时主要大气污染物排放限值表 类别 基准质量(RM) (kg) 限值(g/辆·km) CO HC NOX PM10 L1 L2 L3 L4 阶段 类别 级 别 汽油 柴油 汽油 柴油 汽油 柴油 ―― Ⅳ 第一类车 ―― 全部 1.00 0.50 0.10 ―― 0.08 0.25 0.02 根据项目特点，进入建设项目地下停车场的机动车基本上为小型车（属于第一类车），且按照规定，机动车排放标准第Ⅳ阶段从2010年7月1日起执行，因此，本评价按照第一类车、Ⅳ阶段、燃料为汽油来核算相关污染物。则项目地下停车场汽车尾气污染物排放情况见表12。 表12 项目地下停车场汽车尾气污染物排放情况一览表 污染物 类别 CO HC NOX PM10 排放系数（g/辆·km） 1.0 0.1 0.08 0.02 日排放量（kg/d） 0.144 0.014 0.012 0.003 年排放量（kg/a） 43.2 4.32 3.6 0.9 由上表可知，项目尾气各污染废物排放量较小。在设计时严格执行《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98），并且在项目区合理设置排气口及其高度并以百叶窗形式排出。评价要求在车流高峰期阶段，排风设施应全面开启，以增加换气率，从而降低停车场内尾气浓度，减少有害气体对人体产生的影响，则地下停车场的废气通过空气的稀释和扩散后，对周围环境影响较小。 ②地上停车场 本项目地上停车场共设249个停车位，其中物流仓储停车位170个。评价建议缩短怠速、加速和减速时间，增加正常运行时间以减少汽车尾气的排放量。汽车尾气排入开放性空间，易于扩散，各项污染物排放浓度很低，且项目区内绿化率达到10.1%，绿化面积为29043.56m2，可减少汽车尾气对周围环境的影响。 项目运营期汽车尾气对周围环境影响不大。 （2）食堂油烟 项目区内设置食堂，约200名职工在厂区内食宿；交易中心接待约50人在厂区内食宿，厂区内总食宿员工250人。油烟是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产生的废气。 据类比调查，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，由此计算项目年总食用油耗量为2.25t/a，油烟产生量为0.06t/a。项目食堂共设置3个灶头，油烟废气经集气罩收集后由油烟净化器进行处理（处理效率≥75%），则油烟排放量为0.015t/a，油烟净化器每天工作6小时，风机风量6000m3/h，则油烟排放速率为0.008kg/h，排放浓度为1.39mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中：中型饮食业单位净化设施最低去除效率≥75%，最高允许排放浓度≤2.0mg/m3的标准限值要求。 （二）水污染物对环境的影响 本项目生产过程不需用水，项目运营后用水主要为职工生活用水、绿化用水和消防用水及未预见用水。 1、项目用水及污水产生量核算 生活用水 项目运营后劳动定员为500人，200人在厂区食宿。厂区内设置交易中心，最多容纳300人，约50人在厂区食宿。厂区设置水冲厕，生活用水主要是职工洗漱用水和冲厕用水，本次评价用水定额参照河南省地方标准《用水定额》（DB41/T385-2009），并结合新密市居民生活用水习惯（新密为缺水城市），本项目用水及产污情况见表13。 表13 生活用水指标及产污情况一览表 类型 用水指标（L/P·d） 人数（人） 总用水量（m3/d） 总用水量（m3/a） 产污系数（%） 污水产生量（m3/d） 污水产生量（m3/a） 员工 食宿员工 80 200 16 4800 80 12.8 3840 非食宿员工 20 300 6 1800 4.8 1440 交易中心 食宿人员 80 50 4 1200 3.2 960 非食宿人员 20 250 5 1500 4 1200 合计 31 9300 24.8 7440 绿化用水 经查阅河南省地方标准《用水定额》（DB41/T385-2009），绿化用水量为0.9m3/(m2·a)，项目绿化面积29043.56m2，则绿化用水量约为26139.2m3/a。考虑到雨季不需要绿化用水，因此本项目绿化时间按每年260天计，则绿化用水量为100.5m3/d，该部分用水自然蒸发，不外排。 消防用水及未预见用水 本项目消防用水量及其他不可预见用水量按照总用水量的10%计算，用水量约为3543.9m3/a，排水系数按照30%计，废水产生量3.5m3/d（1050m3/a）。 综上所述，项目运营后年总用水量为38983.1m3，污水产生量为28.3m3/d（8490m3/a）。 2、废水处理措施分析 ①废水处理达标要求 根据了解，为改善溱水河沿岸区域防洪及生态问题，新密市委市政府提出对溱水河进行综合治理。本次新密市溱水河综合治理项目工程范围确定为：起点为张湾水库上游500m，终点为大樊庄水库，治理长度约18.5km。该工程建设的内容包括（1）河道治理工程；（2）截污工程；（3）生态修复工程；（4）防汛通道及跨河生产桥梁工程。 根据现场调查，项目位于溱水河西侧。为减少废水对地表水体及周围环境的影响，评价要求项目废水经化粪池预处理后排入新密市溱水河综合治理项目庙朱村截污工程污水处理装置处理后排入庙朱湿地，出水水质达到《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1：COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤5mg/L，TP≤0.5mg/L要求后排入溱水河，最终汇入贾鲁河。 新密市曲梁镇政府出具了关于项目污水进入溱水河综合治理工程庙朱村截污工程处理的证明，根据证明，建设单位承诺本项目在溱水河综合治理工程未建成运行之前不得投入使用。 ②污水处理措施 项目生活污水总量为28.3m3/d8490m3/a)，经类比，主要污染物浓度为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP，浓度分别约为280mg/L、140mg/L、160mg/L、20mg/L、5.0mg/L，评价建议化粪池总容积不小于30m3。 根据《新密市溱水河综合治理项目环境影响报告书》（报批版），污水干管均沿河道两侧布置，支管沿村庄现有道路铺设，管材采用HDPE管，管径为DN400。点源截污采用一体化污水处理设备，共建设12座，建设位置分别位于张湾村、河西村、曲梁村（2座）、陈垌村、庙朱、付李庄、柿园、柿园寨、杨庄、孙庄、大樊庄，主要用于收集这些沿河村庄的生活污水，管网沿村庄道路布设，覆盖整个村落。处理工艺采用A/O-MBR工艺，集水管道采用HDPE双壁波纹管，管径400mm的污水，长20.468km。入河点源污染100%截流，污水出水排放主要指标达到《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1要求，河道水质不低于《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。庙朱村污水处理装置规模设计为460m3/d，主要收水范围为陈垌村和庙朱村的生活污水，本项目选址位于庙朱村，在庙朱村截污工程收水范围内。 具体工艺流程如图4所示。 图4 项目污水处理工艺流程 ③达标排放可行性分析 根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）和《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010），该组合工艺对污染物的去除效率见表14。 表14 项目拟定的污水处理工艺处理效率一览表 序号 项目 处理效率（%） COD BOD5 SS NH3-N TP 1 预处理+A/O反应池+沉淀池 70~90 80~95 80~95 80~95 60~90 2 水平式潜流人工湿地 55~75 45~85 50~80 40~70 70~80 新密市溱水河综合治理项目主体工艺结合技术规范推荐去除效率，确定该工艺污染物去除率取值，预计本项目污水经污水处理设备和湿地综合治理后出水水质情况见表15。 表15 污水处理设施各工段设计处理效率 项目 A/O 湿地 排放标准 （mg/L） 进水 （mg/L） 处理效率 出水 （mg/L） 处理效率 出水 （mg/L） COD 280 80% 56 30% 39.2 50 BOD5 140 90% 14 40% 8 10 NH3-N 20 80% 4 30% 2.8 5 SS 160 90% 16 50% 8 10 TP 5.0 80% 1.0 60% 0.4 0.5 根据表15可知，经处理后的水质可以满足《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1要求，可以达标排放。故总量控制指标COD≤0.425t/a，NH3-N≤0.0425t/a。 （三）噪声对环境的影响 本项目噪声主要为叉车等运行噪声及车辆进出厂区的交通噪声，其声源值在70～80dB(A)之间。 （1）机械设备噪声 项目运营后，叉车、货梯等这些设备均置于室内，经建筑物隔声后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对环境影响较小。 （2）交通噪声 本项目设有地下车库，车辆在进出车库时会产生一定的噪声，其源强一般在60~70dB(A)。影响范围主要为本项目靠近停车场出入口周边的居民。评价要求加强对停车场的管理，规范停车秩序，禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速。建议在车库出入口通道设置吸隔声顶棚，以进一步降低机动车在出入过程中的噪声影响，该措施技术成熟，经济可行，可有效阻隔机动车交通噪声。 为减少和避免货运车辆对周边社区交通安全和环境质量的不利影响，保障裕中路作为城区主干道的通行能力，仓储园区货运车辆的进出原则上仅经由郑尧东路，新港大道流向其他区域交通干道，通常情况下不得行经裕中路和附近社区道路。对于厂区内道路交通噪声，厂区内应加强管理，对道路交通均设置限速、禁鸣标志，统一安排厂区内汽车运输路线，道路两旁设置绿化带，降低交通噪声对周围环境的影响。 （四）固体废物对环境的影响 项目厂区仅对产品进行存储、运输，不对产品进行加工及包装。故项目运营过程 中产生的一般固体废物主要为职工生活垃圾、化粪池污泥。 项目职工人数为500人，交易中心最大容纳人数300人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则产生量为400kg/d（120 t/a）。评价要求在各功能区设固定垃圾收集箱，做到日产日清，及时运往垃圾中转站。 项目拟在办公楼东侧设置化粪池1座（容积不小于30m3），经核算污泥产生量为6t/a。定期由密闭罐车运走。 综上所述，采取相应环保措施后，项目产生的固体废物均得到了合理的处理处置不外排，对周围环境影响较小。 （五）公众参与 为了使项目被公众充分认可和了解，充分掌握民意、民心及公众对工程的要求，本项目进行了公众意见调查。公众意见调查给予公众表达意见的机会，也使建设者有机会听取有关各方的意见，积极采取污染防治措施，化解公众在环境问题上不同意见或冲突，消除其对项目的阻力。本次公众意见调查采用张贴公示及发放公参调查表的形式， 项目公众参与调查表见表16（具体公众参与调查见附件5，公参及公示照片见附图6）。 表16 项目公众参与调查表 姓 名 性 别 年 龄 文化程度 职 业 民 族 住址 联系电话 住户与本项目的位置关系 项目基本情况 项目简介： 项目名称：新密市万力实业发展有限公司仓储物流园建设项目 建设单位：新密市万力实业发展有限公司 项目地址：新密市曲梁镇庙朱村 建设内容：项目占地面积为287560（28.756公顷），总建筑面积为314780m2，其中石油压裂支撑剂中专仓库2座，建材配送仓库2座，自动化立体仓库2座，标准化仓库3座，综合办公楼2座，交易中心1座等。 主要环境影响： 施工期：施工期主要是粉尘、噪声、废水、建筑和生活垃圾以及水土流失对环境的影响。施工期的环境保护重在环境管理，只要采取有效措施，加强管理，工程施工产生的影响也将会得到有效控制。另外，随着施工的结束，其影响也将随之消失。 运营期：①废水：主要是生活污水，食堂废水经隔油池处理，冲厕废水经化粪池处理，处理后的水经庙朱村截污工程污水处理措施处理后进入溱水河，最终汇入贾鲁河。②废气：地下车库废气经机械强制通风后引至室外排放，经过绿化及空气吸收后浓度减少；食堂油烟经集气罩收集后引至油烟净化器处理，处理达标后排放。③噪声：加强对停车场的管理，规范停车秩序，禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速。停车场进入口设置吸声、隔声顶棚。 ④固废：生活垃圾经收集后，由环卫部门统一运往附近的中转站。 为充分发挥公众在工程项目建设中的监督管理作用，本次环境影响评价工作开展公众参与调查活动，希望广大群众积极参与，你们的意见将为我们科学、合理的制定工程环保措施提供有力和有效的依据。请您按照自己的想法，在下面调查内容里填写自己的意见（请您在下列调查内容中用“√”标出您的选择）： 1、您是否了解本项目的建设？ 了解□ 不了解□ 2、您对环境保护有无了解？ 全面了解□ 部分了解□ 不了解□ 3、您对项目所在地环境质量是否满意？ 满意□ 较满意□ 不满意□ 4、您认为该项目采用的污染防治措施可行吗？ 可行□ 不可行□ 不知道□ 5、您认为该项目的运行实施会对现有自然环境产生怎样的影响？ 无影响□ 一般□ 影响很大□ 6、您认为本项目的选址是否合理 合理□ 比较合理□ 不合理□ 7、您支持该项目在此建设吗？ 支持□ 不支持□ 无所谓□ 8、从环境保护角度讲，您对本项目有何要求或建议： 本次调查主要针对距项目区较近的东侧15m庙朱村居民，本次调查共发出公众参与调查表6份，收回公众参与调查表6份，回收率达100%。 本次公众参与调查表统计结果汇总如下： ①被调查的6人中有100%的人知道本项目的建设情况，说明本项目被公众充分了解，透明度较高； ②在被调查6人中有100%的人对环境保护全面或部分了解； ③在被调查的6人中有100%的人对项目所在地环境质量表示满意或较满意，说明当地环境质量现状良好； ④在被调查的6人中有100%的人认为本项目采取的污染防治措施可行； ⑤在被调查的6人中有100%的人认为本项目的建设对项目所在区域的自然环境无不利影响； ⑥在被调查的6人中有100%的人认为本项目选址合理或比较合理； ⑦在被调查6人中有100%的人支持本项目的建设。 从以上公众参与调查统计结果可看出：周边群众对本项目的实施持支持的态度，认为该项目有利于提高当地人民生活水平、增加就业机会，有利于促进当地经济发展。 （六）总平面布置合理性分析 本项目厂区内建设厂房、办公楼等建构筑物，厂区功能分区明确，办公生活区位于厂区东北侧，其余部分为仓库，整个厂区总体布置简洁明快，道路通畅。 本项目运输、出入方便。整个厂区路网清晰，各部分功能分区明确，联系便捷，对外联系方便，生产区与外界有道路连接，满足运输及消防要求。项目东侧及北侧均规划为住宅小区，为减少和避免货运车辆对周边社区交通安全和环境质量的不利影响，项目货运车辆的进出原则上仅经由郑尧东路，新港大道流向其他区域交通干道，通常情况下不得行经裕中路和附近社区道路。 综上所述，本项目平面布局功能分区明确，满足安全、消防规范的要求，具有人流物流通畅、线路短捷的优点。因此，评价认为本项目厂区平面布置合理可行。 （七）项目选址可行性分析 1、选址可行性分析 本项目位于新密市曲梁镇庙朱村（项目地理位置图见附图1）。项目北侧规划为住宅小区；项目东侧为裕中路，隔裕中路规划为溱水湾社区二期用地范围，目前规划地块内由北向南依次为溱水湾社区二期A地块（正在建设中），庙朱村居民，曲梁二中；项目东南侧60m为庙朱村居民；项目南侧隔小路13m为新密裕中电厂；项目西侧为防护绿地，隔绿地100m为郑尧高速；西南角现为河南省新福源公司粉煤灰开发有限责任公司（主要为粉煤灰分选及生产粉煤灰砖，位于本项目规划用地范围内，拟于2017年拆除）。项目区内保留曲梁110kv变电站，四周均规划有交通道路，其中北侧及西侧规划为郑尧东路，项目南侧规划为新港大道，项目东侧为现状裕中路，交通便利。 2.规划相符性 项目用地为建设用地，根据《新密市曲梁镇总体规划》（2013-2030），项目所在地块规划为仓储用地，符合土地利用性质要求。 3、外环境对本项目的影响 ①曲梁110KV变电站对本项目的影响 经现场调查，项目区内现有曲梁110kv变电站1座，裕中电厂到变电站110kv高压输电线路启梁线从项目区上空经过。根据企业提供资料，项目区内规划保留110KV变电站，并将其进出高压输电线走廊重新梳理，调整为自变电站东南角集中向东至裕中路，之后沿裕中路南折，经新港大道路北防护绿地引出本地段，高压输电线离地高度由3.5m提高到10.5m（供电公司证明见附件8）。 本项目建筑物与曲梁110kv变电站及高压线路距离情况一览表见表17。 表17 本项目建筑物与110kv变电站及高压线距离一览表 建筑物名称 距离m 项目名称 综合办公楼 石油压裂支撑剂仓库 标准化仓库 110kv变电站 40 60 26 沿裕中路110kv高压线 / 196 10 沿新港大道110kv高压线 / / 30 根据《电力设施保护条例》第十条电力线路保护区：架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：35-110千伏10米；在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。距离满足《电力设施保护条例》的规定，因此，本项目的建设对此高压线无影响。 ②郑尧高速对本项目的影响 依据中华人民共和国国务院令第593号《公路安全保护条例》公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：（一）国道不少于20米；（二）省道不少于15米；（三）县道不少于10米；（四）乡道不少于5米。根据《河南省公路管理条例（1995年）》，公路两侧建筑控制线范围为公路沟或走坡脚护坡道、坡顶截水沟外缘向外延伸，国道不少于20m，省道不少于15m，县道不少于10m，乡道不少于5m。在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设永久性建筑物、构筑物和设施。根据现场调查，本项目厂界与郑尧高速距离为100m，大于20m，故不在省道的建筑控制线范围内。 4、环境影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后排入新密市溱水河综合治理项目中段庙朱村截污工程污水处理装置处理后排入庙朱湿地，处理达标后进入溱水河，最终汇入贾鲁河；地下停车场汽车尾气加强通风换气，经空气扩散后对周围环境影响较小；食堂油烟经集气罩收集后由油烟净化器处理后达标排放。项目主要叉车等机械设备均位于仓库内，经厂房隔声及距离衰减后，各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；对周围环境影响不大。本项目生产及生活过程中产生的固体废物，经采取相应的措施后均能够得到合理的处理与处置。因此项目运营过程中产生的固废对周围环境影响较小。 5、公众参与情况 公众参与调查结果显示，周边群众对本项目的实施持支持的态度，认为该项目有利于提高当地人民生活水平、增加就业机会，有利于促进当地经济发展。 综上分析，本项目与周围环境不存在明显制约关系，且项目运营产生的各项污染物，在采取评价所提出的治理措施后，均可达标排放或得到妥善的处理与处置，因此，从环保角度考虑，本项目选址可行。 项目各污染物经采取合理措施后，均能达标排放，项目运营后对其影响不大。 （八）总量控制分析 项目运营期无SO2、NOx等大气污染物产生。本项目无生产废水外排，项目废水主要为职工生活污水，污水产生量为28.3m3/d（8490m3/a），经化粪池处理后排入新密市溱水河综合治理项目中段庙朱村截污工程污水处理装置处理后排入庙朱湿地，处理达标后进入溱水河，最终汇入贾鲁河。故总量控制指标COD≤0.425t/a，NH3-N≤0.0425t/a。 （九）环保投资及验收内容 项目总投资60000万元，环保投资22万元，占总投资0.037%。环保投资概况见表18。环保设施验收一览表见表19。 表18 工程环保投资一览表 序号 项目 治理内容 环保设备（设施）名称 投资额（万元） 1 废水 生活污水 隔油池1座，化粪池1座（容积不小于30 m3） 5 2 废气 食堂油烟 油烟净化器1台（效率≥75%） 5 3 固废 生活垃圾 垃圾收集箱 1 4 化粪池污泥 由密闭罐车定期清理 1 5 噪声 交通噪声 禁止鸣笛标志、设置绿化带；车库出入口设置吸隔声顶棚 10 6 合计 22 表19 环保验收一览表 序号 项目 治理内容 治理及处置措施 执行标准 验收内容 1 废水 生活污水 隔油池1座，化粪池（容积不小于30 m3） 《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1标准 隔油池1座，化粪池（位于办公楼东侧，容积不小于30 m3） 2 废气 食堂油烟 油烟净化器1台（效率≥75%） 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准限值要求 油烟净化器1台（效率≥75%） 3 固废 生活垃圾 垃圾箱收集若干 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 垃圾箱若干 4 噪声 交通噪声 禁止鸣笛标志；车库出入口设置吸隔声顶棚 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 禁止鸣笛标志4个；隔吸声顶棚1个

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车 | 尾气 | 地下车库加强自然通风，减少汽车怠速、加速时间，同时增加项目区绿化。 | 对环境影响较小 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器处理达标后排放 | 对环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5 SS、NH3-N、动植物油 | 食堂废水经隔油池处理，冲厕废水经化粪池预处理，处理后排入溱水河综合治理项目截污工程 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 化粪池 | 污泥 | 由密罐运输车定期清理、运走 | 对环境影响较小 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门运走 |  |
| 噪 声 | 本项目运营期产生的噪声主要为车辆进出园区产生的交通噪声及机械设备运行产生的噪声。其噪声级为70~80dB(A)。通过控制车辆进出时间及减少鸣笛次数，机械设备经距离衰减后，对周围环境影响不大。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期产生废物主要为生活污水、生活垃圾和废弃物等，经过采取合理的处置措施，各类污染物能够达标排放，项目运营后，通过加强厂区绿化建设，绿化面积达29043.56m2，对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、评价结论 1、项目符合国家政策 新密市万力实业发展有限公司在新密市曲梁镇庙朱村建设生产服务型现代化多功能物流中心，为新密市及周边地区产业集聚区提供物流仓储服务。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类第二十九条“现代物流业中” 第11项海港空港、产业集聚区、商贸集散地物流中心，符合国家产业政策。项目位于新密市曲梁镇庙朱村，项目占地面积为287560m2，总建筑面积为31.47万m2，土地性质为建设用地，根据《新密市曲梁镇总体规划（2013-2030）》可知，项目所在地块规划为仓储用地，符合用地性质要求。新密市发展与改革委员会以豫郑新密物流[2016]23696号文同意该项目备案（备案见附件1），项目建设符合国家政策。 项目选址可行 本项目位于新密市曲梁镇庙朱村（项目地理位置图见附图1）。项目北侧规划为住宅小区；项目东侧为裕中路，隔裕中路规划为溱水湾社区二期用地范围，目前规划地块内由北向南依次为溱水湾社区二期A地块（正在建设中），庙朱村居民，曲梁二中；项目东南侧60m为庙朱村居民；项目南侧隔小路13m为新密裕中电厂；项目西侧为防护绿地，隔绿地100m为郑尧高速；西南角现为河南省新福源公司粉煤灰开发有限责任公司（主要为粉煤灰分选及生产粉煤灰砖，位于本项目规划用地范围内，拟于2017年拆除）。项目区内保留曲梁110kv变电站，四周均规划有交通道路，其中北侧及西侧规划为郑尧东路，项目南侧规划为新港大道，项目东侧为现状裕中路，交通便利。 项目用地为建设用地，根据《新密市曲梁镇总体规划》（2013-2030），项目所在地块规划为仓储用地，符合土地利用性质要求。 根据《电力设施保护条例》第十条电力线路保护区规定，本项目建筑物与高压线距离满足《电力设施保护条例》的规定。本项目厂界与郑尧高速距离为100m，大于20m，故不在省道的建筑控制线范围内。 项目各污染物经采取合理措施后，均能达标排放。公众参与调查结果显示，周边群众对本项目的实施持支持的态度，认为该项目有利于提高当地人民生活水平、增加就业机会，有利于促进当地经济发展。故项目选址可行。 污染物治理措施可行 （1）施工期污染治理措施可行性分析 ①施工期废气治理措施 项目施工期废气严格按照《2016新密市蓝天工程实施方案》和《郑州市人民政府关于印发郑州市控制扬尘污染工作方案（2014年—2018年）的通知》（郑政[2014]28号）和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》（郑政办[2016]117号）中有关扬尘治理及施工场地管理的要求：合理安排施工现场，施工场地周围设置围挡，施工道路硬化，散装物料堆场加盖篷布，定期洒水降尘，经采取以上措施后，项目施工期产生的扬尘对周围环境影响较小。 ②施工期废水治理措施 施工废水主要为清洗车辆产生的废水及施工人员的生活污水。评价建议加强施工期管理，设置临时集水沉淀池，收集轮胎冲洗废水，经沉淀后用于轮胎清洗水和厂区降尘，施工人员生活污水设置临时旱厕，旱厕粪污定期由附近村民清运肥田。 ③施工期固体废弃物治理措施 施工期间产生的固体废物主要为建设过程的建筑垃圾，还有少量施工人员的生活垃圾。评价建议建筑垃圾分类收集及时清理，可回收部分回收利用，对于无利用价值的废弃物应严格按照《郑州市城市工程渣土管理办法》规定执行，堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理，对产生的工程渣土，可以自行清运（有自运能力的，需办理自行清运工程渣土资格证），也可以委托有资格证书的清运单位清运。不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾。施工人员生活垃圾应设置临时垃圾箱（筒）收集，并交由环卫部门统一及时处理。 ④施工期噪声治理措施 评价建议施工方采取以下措施：施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响；施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态；禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，必须经有关部门批准，并提前公示。 （2）运营期污染治理措施可行性分析 （1）废气 项目运营期厂区设置食堂，废气主要为汽车尾气及食堂油烟。 地下停车库在设计时严格执行《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98），并且在项目区合理设置排气口及其高度并以百叶窗形式排出。评价要求在车流高峰期阶段，排风设施应全面开启，以增加换气率，从而降低停车场内尾气浓度，减少有害气体对人体产生的影响，则地下停车场的废气通过空气的稀释和扩散后，对周围环境影响较小。 地上停车场汽车尾气排入开放性空间，易于扩散，各项污染物排放浓度很低，且项目区内绿化面积为29043.56m2，可减少汽车尾气对周围环境的影响。 食堂油烟经集气罩收集后经油烟净化器处理，处理后达标排放。 （2）废水 本项目生产过程不需用水，主要为职工生活用水、绿化用水、消防及未预见用水。 经核算，生活污水总产生量为28.3m3/d（8490m3/a），评价要求项目废水经化粪池预处理后排入新密市溱水河综合治理项目庙朱村截污工程污水处理装置处理后排入庙朱湿地，出水水质达到《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1：COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤5mg/L，TP≤0.5mg/L要求后排入溱水河，最终汇入贾鲁河。 （3）噪声 项目运营期噪声主要为车辆进出园区产生的交通噪声，通过控制车辆进入园区时间、禁止鸣笛；地下停车场进出口设置吸隔声顶棚等措施。机械设备噪声通过厂房隔声及距离衰减后对周围环境影响不大。本项目运行对周围环境噪声影响不大。 （4）固体废物 项目运营期固体废物主要为生活垃圾及化粪池污泥。厂区生活垃圾总产生量为120t/a，评价要求在各功能区设固定垃圾收集箱，做到日产日清，及时运往垃圾中转站。化粪池污泥定期清理，由密闭罐车运走。通过合理处置项目产生的固体废物不会对周围环境产生影响。 综上所述，新密市万力实业发展有限公司仓储物流园建设项目符合国家产业结构调整有关政策。通过上述环保措施的实施，污染物排放控制在国家相关标准之内。评价认为，项目建设可行。 二、评价建议 1、严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目经环保部门验收合格后方可正式投产。 2、建议厂区消防设施落实到位，积极宣传消防知识，加强消防管理。 3、建议在厂区及周围种植树木，增加绿化面积，以阻隔噪声对环境的影响。 4、加强环境管理工作，对职工进行素质教育，提高环保意识，避免废水、固体废物和噪声对周围环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案文件 附件2 委托书 附件3 土地证明及入驻证明 附件4 营业执照 附件5 公众参与调查表 附件6 免于处罚的申请 附件7 排水证明 附件8 供电公司证明 附图1 项目地理位置 附图2 项目周围概况图 附图3 平面布置图及周围道路规划图 附图4 现场照片 附图5 曲梁镇总体规划图 附图6 公参照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

货梯

溱水河截污工程一体化污水处理设备

化粪池

达标排放

出水

二沉池

调节池

格栅

本项目生活污水

河流湿地

A/O池

借方10.5

项目挖方16.9

填方27.4

噪声

噪声

叉车

噪声

叉车

外运

配货

货车

仓库储存

外运货物